## Slide 1
LGE Internal Use Only
구분 | 모델 | 자재 | 소요량 | 용기 Type | 장입 수 / 용기 | 이송 대차 수 / 1회 | 공급 빈도 / Hr | AMR 이동 거리 (왕복) | 1 Cycle Time | AMR 수량
1 | 14인용 | Panel Assembly,Control | 1 | 대차 | 200 | 1 | 2.6 | 36 m | 3.2 분 | 0.2
2 |  | Door Liner Assembly | 1 | 대차 | 30 | 1 | 12.0 | 40 m | 3.3 분 | 1.0
3 |  | Cover Assembly,Front | 1 | 대차 | 46 | 1 | 7.8 | 55 m | 3.6 분 | 0.7
4 |  | Cabinet | 2 | 대차 | 50 | 1 | 14.4 | 55 m | 3.6 분 | 1.3
5 |  | Filter | 1 | Box→대차 | 2,400 | 1 | 0.1 | 90 m | 4.3 분 | 0.1
6 |  | Filter Assembly,Mesh | 1 | Box→대차 | 216 | 1 | 0.4 | 90 m | 4.3 분 | 0.2
7 |  | Cover,Lower | 1 | Box→대차 | 21 | 1 | 1.1 | 65 m | 3.4 분 | 0.2
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6(4)
1 | 16인용 | Door Liner Assembly | 1 | 대차 | 30 | 1 | 12.0 | 40 m | 3.3 분 | 1.0
2 |  | Panel Assembly,Control | 1 | 대차 | 140 | 1 | 2.6 | 36 m | 3.2 분 | 0.2
3 |  | Cover Assembly,Front | 1 | 대차 | 63 | 1 | 5.7 | 55 m | 3.6 분 | 0.5
4 |  | Damper Assembly | 1 | Box→대차 | 28 | 1 | 0.8 | 90 m | 4.3 분 | 0.1
5 |  | Cover Assembly,Lower | 1 | Box→대차 | 60 | 1 | 0.4 | 45 m | 3.4 분 | 0.1
6 |  | Filter | 1 | Box→대차 | 2,400 | 1 | 0.1 | 90 m | 4.3 분 | 0.1
7 |  | Filter Assembly,Mesh | 1 | Box→대차 | 216 | 1 | 0.4 | 90 m | 4.3 분 | 0.2
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1(3)
필요 AMR 수량 : 4대 - 대차 : 하부 300mm Up + QR 부착판 개조 - Box → 대차 적치 후 이송 . Box 적치 전용 공용 대차 제작 - AMR Spec. .최고속도 : 66m/min .평균속도 : 30m/min . L/UD 시간 (1Cycle) : 2.5분 . 운영효율 : 70%
생산정보 - UPH : 360 - 14인용 기준 산출(Worst Case)
운영 안
Layout
Control
Panel
Door
Liner
Front
Cover
Filter / Mesh Lower Cover
Cabinet
<저상형>
2-1. 식세기 AMR 운영 방안_Step1
Control
Panel
Door
Liner
Filter / Mesh
Lower
Cover
Cabinet
3F
식세기 측방 Depot
3 / 9

## Slide 2
LGE Internal Use Only
Layout
Control
Panel
Door
Liner
Front
Cover
Filter / Mesh Lower Cover
Cabinet
2-1. 식세기 AMR 운영 방안_Step1
Control
Panel
Door
Liner
Filter / Mesh
Lower
Cover
Cabinet
3F
식세기 측방 Depot

## Slide 3
총조 AMR 적용 설계 안
AMR Type - 대차 자재 : Turn Lift 저상형 - Box 자재 : Conveyor형
평균
연속반송기 → Depot
여유율 30% 적용
수량 산출 - 저상형 13대
H/W Spec. - Payload : 600kg - AMR Speed : 40m / min
2-2. 오븐 AMR 운영 안_총조
연속 반송기
Door Depot
Cooktop Depot
Drawer Depot
Door투입
Drawer 투입
Cook Top 투입
총조
3F
오븐 전방 Depot
Depot → 총조
구분 | Line | Item | UPH | 장입 수 / 용기 | 이송 대차 수 / 1회 | 공급 빈도 / Hr | AMR 이동 거리 (왕복) | 1 Cycle Time | AMR 운반 횟수 / Hr | AMR 수량
1 | 14인용 | Top Plate Assy | 200 | 20 개 | 1 대차 | 10.0 회 | 190m | 7.8 분 | 7.7 회 | 1.7
2 |  | Drawer Assembly |  | 14 개 | 1 대차 | 14.3 회 | 235m | 8.9 분 | 6.7 회 | 2.7
3 |  | Door Assembly,Full |  | 16 개 | 1 대차 | 12.5 회 | 275m | 9.9 분 | 6.1 회 | 2.7
4 | 16인용 | Case Assembly,Oven (T/Plate) |  | 14 개 | 1 대차 | 10.0 회 | 190m | 7.8 분 | 7.7 회 | 1.7
5 |  | Door Assembly,Full_L |  | 16 개 | 1 대차 | 12.5 회 | 275m | 9.9 분 | 6.1 회 | 2.7
6 |  | Door Assembly,Full_U |  | 16 개 | 1 대차 | 12.5 회 | 275m | 9.9 분 | 6.1 회 | 2.7
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2(8)
구분 | Line | Item | UPH | 장입 수 / 용기 | 이송 대차 수 / 1회 | 공급 빈도 / Hr | AMR 이동 거리 (왕복) | 1 Cycle Time | AMR 운반 횟수 / Hr | AMR 수량
1 | 14인용 | Top Plate Assy | 200 | 20 개 | 1 대차 | 8.0 회 | 250m | 9.3 분 | 6.5 회 | 2.0
2 |  | Drawer Assembly |  | 14 개 | 1 대차 | 4.7 회 | 85m | 5.1 분 | 11.7 회 | 1.7
3 |  | Door Assembly,Full |  | 16 개 | 1 대차 | 4.2 회 | 60m | 4.5 분 | 13.3 회 | 1.3
4 | 16인용 | Case Assembly,Oven (T/Plate) |  | 14 개 | 1 대차 | 8.0 회 | 250m | 9.3 분 | 6.5 회 | 2.0
5 |  | Door Assembly,Full_L |  | 16 개 | 1 대차 | 4.2 회 | 60m | 4.5 분 | 13.3 회 | 1.3
6 |  | Door Assembly,Full_U |  | 16 개 | 1 대차 | 4.2 회 | 60m | 4.5 분 | 13.3 회 | 1.3
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8(5)
7.2
7.1
4.8
4.4
6 / 9
UPH | AMR 수량
120 | 1.0
 | 1.6
 | 1.6
 | 1.0
 | 1.6
 | 1.6
 | 4.3(5)
UPH120 적용 시
UPH | AMR 수량
120 | 1.2
 | 1.0
 | 0.7
 | 1.2
 | 0.7
 | 0.7
 | 2.9(3)
UPH120 적용 시
4.3
4.5
2.9
2.7
※ UPH120 적용 시 Total 8대 산출

## Slide 4
총조 AMR 적용 설계 안
AMR Type - 대차 자재 : Turn Lift 저상형 - Box 자재 : Conveyor형
평균
연속반송기 → Depot
여유율 30% 적용
수량 산출 - 저상형 13대
H/W Spec. - Payload : 600kg - AMR Speed : 40m / min
2-2. 오븐 AMR 운영 안_총조
연속 반송기
Door Depot
Cooktop Depot
Drawer Depot
Door투입
Drawer 투입
Cook Top 투입
총조
3F
오븐 전방 Depot
Depot → 총조
구분 | Line | Item | UPH | 장입 수 / 용기 | 이송 대차 수 / 1회 | 공급 빈도 / Hr | AMR 이동 거리 (왕복) | 1 Cycle Time | AMR 운반 횟수 / Hr | AMR 수량
1 | 14인용 | Top Plate Assy | 200 | 20 개 | 1 대차 | 10.0 회 | 190m | 7.8 분 | 7.7 회 | 1.7
2 |  | Drawer Assembly |  | 14 개 | 1 대차 | 14.3 회 | 235m | 8.9 분 | 6.7 회 | 2.7
3 |  | Door Assembly,Full |  | 16 개 | 1 대차 | 12.5 회 | 275m | 9.9 분 | 6.1 회 | 2.7
4 | 16인용 | Case Assembly,Oven (T/Plate) |  | 14 개 | 1 대차 | 10.0 회 | 190m | 7.8 분 | 7.7 회 | 1.7
5 |  | Door Assembly,Full_L |  | 16 개 | 1 대차 | 12.5 회 | 275m | 9.9 분 | 6.1 회 | 2.7
6 |  | Door Assembly,Full_U |  | 16 개 | 1 대차 | 12.5 회 | 275m | 9.9 분 | 6.1 회 | 2.7
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2(8)
구분 | Line | Item | UPH | 장입 수 / 용기 | 이송 대차 수 / 1회 | 공급 빈도 / Hr | AMR 이동 거리 (왕복) | 1 Cycle Time | AMR 운반 횟수 / Hr | AMR 수량
1 | 14인용 | Top Plate Assy | 200 | 20 개 | 1 대차 | 8.0 회 | 250m | 9.3 분 | 6.5 회 | 2.0
2 |  | Drawer Assembly |  | 14 개 | 1 대차 | 4.7 회 | 85m | 5.1 분 | 11.7 회 | 1.7
3 |  | Door Assembly,Full |  | 16 개 | 1 대차 | 4.2 회 | 60m | 4.5 분 | 13.3 회 | 1.3
4 | 16인용 | Case Assembly,Oven (T/Plate) |  | 14 개 | 1 대차 | 8.0 회 | 250m | 9.3 분 | 6.5 회 | 2.0
5 |  | Door Assembly,Full_L |  | 16 개 | 1 대차 | 4.2 회 | 60m | 4.5 분 | 13.3 회 | 1.3
6 |  | Door Assembly,Full_U |  | 16 개 | 1 대차 | 4.2 회 | 60m | 4.5 분 | 13.3 회 | 1.3
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8(5)
7.2
7.1
4.8
4.4
6 / 9
UPH | AMR 수량
120 | 1.0
 | 1.6
 | 1.6
 | 1.0
 | 1.6
 | 1.6
 | 4.3(5)
UPH120 적용 시
UPH | AMR 수량
120 | 1.2
 | 1.0
 | 0.7
 | 1.2
 | 0.7
 | 0.7
 | 2.9(3)
UPH120 적용 시
4.3
4.5
2.9
2.7
※ UPH120 적용 시 Total 8대 산출